GRABADOR DE VOZ Y REPRODUCTOR DE MP3

MILESTONE 311.

MANUAL DEL USUARIO.

Le felicitamos por haber comprado el grabador de voz y reproductor de Mp3 "Milestone 311" de la firma suiza Bones LTD.

Este dispositivo se desarrolló específicamente para responder a las necesidades de las personas ciegas y con baja visión. Se basa en su predecesor, el "milestone 310".

Confiamos en que este manual ayude a que usted emplee satisfactoriamente siempre esta unidad.

Bones LTD. (Suiza)

Tabla de Contenidos.

1. Presentación breve del Milestone 311	4

1.1. Tres aplicaciones en un dispositivo muy cómodo	4

1.2. Grabador de voz con memoria interna	4

1.3. Grabador de voz con tarjeta de memoria	4

1.4. Reproductor de MP3	5

1.5. Transferencia de datos entre el Milestone 311 y un ordenador	5

2. Descripción del dispositivo y de sus elementos de funcionamiento	5

3. Resumen del manejo de todas las funciones	7

4. Descripción del funcionamiento de las distintas funciones	9

4.1. Selección de aplicaciones y funciones generales del dispositivo	9

4.1.1. Activación/desactivación (modo standby)	9

4.1.2. Selección de una aplicación	9

4.1.3. Regulación del volumen	9

4.1.4. Bloqueo del teclado	10

4.1.5. Comprobación de memoria y batería disponibles	10

4.1.6. Carga de la Batería	11

4.1.7. Información acerca de la versión de software.	11

4.1.8. Empleo de auriculares	11

4.1.8, Empleo de fuentes externas de sonido	12

4.2. Grabador de voz	12

4.2.1. Empleo básico	12

4.2.2. Grabación	12

4.2.2.1. Grabaciones breves	12

4.2.2.2. Grabación prolongada	13

4.2.2.3. Grabación a través de cable	13

4.2.2.4. Protección contra escritura de tarjetas de memoria	13

4.2.2.5. Datos técnicos referidos a la función de grabación	13

4.2.3. Reproducción	14

4.2.4. Reproducción del mensaje anterior o del siguiente	14

4.2.5. Paso al primero o al último mensaje de una carpeta	15

4.2.6. Scroll (navegación dentro de un mensaje largo)	15

4.2.7. Borrado de mensajes	15

4.2.7.1. Borrado de un único mensaje	15

4.2.7.2. Borrado de todos los mensajes en una carpeta en una dirección	15

4.2.7.3. Borrrado de todos los mensajes de una carpeta	16

4.2.8. Selección de carpetas	16

4.2.9. Etiquetado verbal de carpetas	16

4.3. Tarjetas de memoria	16

4.3.1. Uso básico	17

4.3.2. Tarjetas de memoria utilizables	17

4.3.3. Cómo insertar y sacar las tarjetas	17

4.4. Reproductor de  Mp3	18

4.4.1. Uso básico	18

4.4.2. Reproducción	18

4.4.3. Navegación	18

4.4.3.1. Navegación dentro de un nivel jerárquico	19

4.4.3.2. Navegación de un nivel jerárquico a otro distinto	19

4.4.3.3. Secuencia de carpetas en la navegación	19

4.4.4. Etiquetado verbal de carpetas	20

4.5. Transferencia y gestión de datos	20

4.5.1. Conexión a un ordenador	20

4.5.2. Gestión de datos	21

4.5.3. Actualizaciones de software	21

5. Detección de averías	22

5.1. No funciona nada	22

5.2. Reformatear la memoria	23

6. Información adicional, garantía y mantenimiento	23

7. Cuidado y mantenimiento	24

8. Datos técnicos	24

# 1. Presentación breve del Milestone 311

## 1.1. Tres aplicaciones en un dispositivo muy cómodo

A) "Grabador de voz en la memoria interna"

B) "Grabador de voz con una tarjeta de memoria

C) Reproductor de MP3, capaz de reproducir ficheros audio Mp3 almacenados en una tarjeta de memoria

Las dos aplicaciones de grabación de voz difieren únicamente en el tipo de memoria utilizada, pero su funcionamiento es idéntico. Existe un apoyo acústico a la navegación entre carpetas y subcarpetas en el reproductor de MP3. El Milestone 311 puede usarse solo o en conjunción con un ordenador.

## 1.2. Grabador de voz con memoria interna

- Grabación de mensajes de voz u otros sonidos con una capacidad máxima de dos horas

- No hay restricciones en cuanto al número de grabaciones independientes dentro de las dos horas

- Mediante cinco teclas de fácil identificación táctil situadas en la superficie frontal de la unidad y con un botón selector que hay en el lado de arriba del dispositivo, es sencillo activar  las funciones básicas, o sea, la grabación, la reproducción, el borrado de mensajes, la selección de carpetas, el etiquetado con voz de carpetas y la navegación entre mensajes y en el interior de los mismos

## 1.3. Grabador de voz con tarjeta de memoria

- El funcionamiento y manejo básicos son idénticos a los de la aplicación descrita en el apartado 1.2.

- La grabación de mensajes de voz o de otros sonidos con una capacidad máxima que supera a las dos horas

- Grabaciones en línea con un micrófono externo o desde otros dispositivos de audio

## 1.4. Reproductor de MP3

- Reproducción de ficheros audio en MP3, por ejemplo, música, grabaciones de voz y libros hablados almacenados en una tarjeta de memoria que se inserta al efecto en el dispositivo

-  La navegación con auxilio de voces y sonidos hace posible que el usuario se mueva sin perderse entre carpetas y subcarpetas

- Es además posible etiquetar con voz cada carpeta

## 1.5. Transferencia de datos entre el Milestone 311 y un ordenador

- Es posible conectar el Milestone 311 a un ordenador mediante el cable USB suministrado

- Se pueden transferir ficheros audio MP3 entre el Milestone 311 y un ordenador. De esta manera, pueden fácilmente intercambiarse ficheros audio en MP3 y efectuar copias de los mismos

# 2. Descripción del dispositivo y de sus elementos de funcionamiento

El Milestone 311 tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Los bordes de su carcasa están ligeramente redondeados. Hay seis teclas para manejar la unidad. En la cara frontal del dispositivo, se encuentran cinco teclas de fácil identificación táctil. Están dispuestas en forma de cruz. La sexta tecla está situada en el lateral más alejado del usuario. Si se sostiene el dispositivo en la palma derecha, puede fácilmente accederse a esa tecla y activarla mediante el índice de la mano derecha. Si se coloca la unidad en posición vertical de forma que la sexta tecla quede arriba, la misma se encontrará en la parte izquierda.

Elementos de funcionamiento del Milestone 311

Las cinco teclas del frontal se designan de esta manera:

- La tecla REC (grabación) - es la superior, y tiene un círculo en relieve, semejante a la cabeza de una chincheta

- Tecla PLAY (reproducción), -está situada en el centro y carece de símbolo en relieve

- RET (retroceso) - flecha hacia la izquierda, bien perceptible al tacto

- AV (avance) - Flecha hacia la derecha, igualmente, bien perceptible al tacto

- Tecla MODO - tiene una cruz en relieve

La sexta tecla se llama SELECTOR, y sirve para ir pasando entre las tres aplicaciones: "grabador de voz con memoria interna"; "grabador de voz con tarjeta de memoria;  y "reproductor de MP3".

La carcasa del dispositivo posee también los elementos siguientes:

- En el lateral más alejado del usuario, el botón "selector", a la izquierda, y a la derecha, un conector de USB, y en la parte derecha, el conector del cargador de la batería

- En la parte derecha del lateral que apunta hacia el usuario, está el conector de auriculares. Este conector de auriculares sirve también para la grabación mediante cable de fuentes externas de sonido en lugar del micrófono incorporado.

- En el lateral largo de la derecha, hay una ranura de 20 MM para las tarjetas SD o MMC, o para ampliaciones de hardware.

En la esquina superior izquierda de la cara que mira al usuario hay un diodo que emite una pequeña luz que sirve para señalizar. El altavoz está situado en la parte frontal, entre el teclado y el borde más próximo al usuario. Es perceptible al tacto mediante los 25 orificios que hay en la carcasa.

- un bucle, para enganchar en él un cordón para su transporte. Se trata de un corte horizontal de izquierda a derecha, situado en el fondo de la unidad, cerca del borde más próximo al usuario.

# 3. Resumen del manejo de todas las funciones

| Tarea | Operación | Respuesta acústica |
| --- | --- | --- |
| "Encendido" desde el modo Standby | 1 - Pulsar cualquiera de las teclas de la superficie frontal | Aplicación y carpeta actual |
| Selección de aplicaciones | 1- „Selector“ | Aplicación y carpeta actual |
| Aumentar el volumen | “Modo”+flecha a la derecha | Mensaje de voz “más alto” |
| Disminuir el volumen | “Modo”+flecha a la izquierda | Mensaje de voz “más bajo” |
| Bloqueo del teclado | “Modo”+”Rec” | “Teclado bloqueado” |
| Desbloqueo del teclado | “Modo”+”Rec” | “Teclado activo” |
| Estado de la memoria y comprobación de la batería | 1-„Modo“ durante 1 segundo | "memoria interna" "tarjeta de memoria".... porciento disponible" "batería cargada al máximo" "batería cargada" "por favor, cargar la batería" "Cargar la batería en forma urgente" |
| Batería cargando | Conexión del cargador o del cable USB | Un pitido largo grave (inicio de la carga) |
| Grabación breve | Mantener presionada “Rec” | - |
| (Inicio de la grabación continua | “Rec” + “Play” | Secuencia de sonido “grave-agudo” |
| Fin de la grabación continua | “Rec” | Secuencia de sonido “agudo-grave” |
| Selección de una entrada en línea como fuente de grabación "sólo en la aplicación de grabador con tarjeta de memoria) | “Selector” + “Av” o „Selector“ +“Ret” | “Grabación de un dispositivo externo” |
| Reproducción | “Play” | - |
| Pausa | “Play” | - |
| Reproducción del mensaje siguiente | “Av” | - |
| Reproducción del mensaje anterior | "Ret", dentro de los primeros tres segundos de la reproducción | - |
| Reproducción del mismo mensaje desde su inicio | "Ret" (después de que el mensaje ha sonado más de tres segundos) | - |
| Saltar al último mensaje de una carpeta | “Av” + “Play” | - |
| Saltar al primer mensaje de una carpeta | “Ret” + “Play” | - |
| Hacer scroll hacia adelante | “Av” (mantener pulsada) | Reproducción interrumpida |
| Hacer scroll hacia atrás | “Ret” (mantener pulsada) | Reproducción interrumpida |
| Borrar un mensaje | “Modo” + “Play“ | Pitido corto |
| Borrar todos los mensajes hacia adelante | “Modo” + “Play” + “Av” | Dos pitidos con un intervalo entre ellos |
| Borrar todos los mensajes hacia atrás | “Modo” + “Play” + “Ret” | Dos pitidos con un intervalo entre ellos |
| Selección de carpetas | “Selector” + una tecla de la superficie frontal | Carpeta actual |
| Etiquetado de carpetas con voz (grabador de voz) | “Selector” + una tecla de la superficie frontal (mantener pulsada) | Secuencia sonora "grave-agudo" (inicio de grabación), secuencia sonora "agudo-grave" (final de grabación) |
| Etiquetado con voz de una carpeta (reproductor MP3) | “Selector” + “Rec” (mantener pulsada) | Secuencia sonora "grave-agudo" (inicio de grabación), secuencia sonora "agudo-grave" (final de grabación) |
| Inicio de la reproducción en el reproductor de mp3 | “Play” | Reproducción en el reproductor de mp3 |
| Navegación en MP3 dentro de un nivel jerárquico -- hacia la izquierda | “Av” | Nombre de carpeta (si lo hay) |
| Navegación en MP3 dentro de un nivel jerárquico -- hacia la derecha | “Ret” | Nombre de carpeta (si lo hay) |
| Navegación en MP3 de un nivel jerárquico a otro - hacia abajo | “Modo” | Nombre de carpeta (si lo hay) en caso contrario, reproducción del primer fichero en mp3 |
| Navegación en Mp3 de un nivel jerárquico a otro - hacia arriba | “Rec” | Nombre de carpeta (si lo hay) |

# 4. Descripción del funcionamiento de las distintas funciones

## 4.1. Selección de aplicaciones y funciones generales del dispositivo

### 4.1.1. Activación/desactivación (modo standby)

El Milestone 311 no posee ningún botón para el encendido y apagado. Tras haber permanecido inactivo durante diez minutos, el dispositivo pasa automáticamente a la situación de standby a fin de ahorrar batería. Esto no sucede si la unidad está conectada a la red eléctrica o a un ordenador mediante un cable USB que tenga potencia. El aparato se activa con la pulsación de cualquiera de las cinco teclas de la superficie frontal. Tarda aproximadamente un segundo en ponerse de nuevo en marcha. Espere,  pues, un segundo después de reactivarlo para iniciar una grabación. Las sucesivas grabaciones empezarán inmediatamente tras la pulsación de la tecla "Rec".

### 4.1.2. Selección de una aplicación

Mediante la pulsación del botón "Selector" el Milestone 311 pasa sucesivamente por las tres aplicaciones de que dispone: "memoria interna" del grabador de voz; "tarjeta de memoria del grabador de voz"; y "reproductor de MP3". Con un mensaje pregrabado, se anuncia la aplicación seleccionada y la carpeta que esté activa. Cuando el dispositivo pasa a standby, el sistema memoriza qué aplicación está seleccionada, qué carpeta está activa y en qué mensaje está, y cuando se reactive se pondrá de nuevo ahí. El Milestone 311 anuncia las tres aplicaciones con los mensajes siguientes: "memoria interna", "tarjeta de memoria del grabador de voz" y "reproductor de Mp3".

### 4.1.3. Regulación del volumen

Para aumentar el volumen, deberá mantener pulsada la tecla "Modo" (cruz en relieve) y pulsar además la flecha a la derecha, la "Av". Si pulsada la tecla "Modo", activa la flecha a la izquierda, la "Ret", lo disminuirá. Cada pulsación de la flecha de la derecha o de la izquierda, modificará el volumen un nivel. El Milestone 311 tiene doce niveles diferentes. Si se modifica el volumen mientras se está escuchando un mensaje, el volumen continuará en el nivel que se deje ajustado. Si el cambio se efectúa en pausa, se escuchará "más alto" o "más bajo" en el nivel correspondiente. Un pitido indica que se ha llegado al nivel más alto o más bajo. Usted tiene igualmente la opción de mantener una de las flechas pulsadas de forma continua, en lugar de ir pulsando de nivel a nivel. En este último caso, transcurrido un segundo, el volumen empezará a aumentar o disminuir.

### 4.1.4. Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado, pulse simultáneamente las teclas "Modo" y "Rec". Quedarán entonces inactivas todas las funciones de la unidad. Tras esa pulsación, escuchará el mensaje "teclado bloqueado". Para desbloquearlo, pulse de nuevo juntas las dos mismas teclas. Entonces, el dispositivo dirá "teclado activo".

Nota importante: A fin de ahorrar energía, el Milestone 311 pasará automáticamente a standby tras diez minutos sin haber sido utilizado. Se reactivará el aparato con la pulsación de cualquiera de las cinco teclas de la superficie frontal. Esto no servirá, no obstante, para desbloquear el teclado, si esa acción es necesaria.

### 4.1.5. Comprobación de memoria y batería disponibles

Pulse la tecla "Modo" (la cruz en relieve) durante un segundo y medio para comprobar el estado de la memoria y de la batería. La carga de la batería se indica con cuatro niveles distintos: "batería cargada al máximo"; "batería cargada"; "por favor, cargar la batería"; y "cargar la batería en forma urgente". Cuando la unidad da el aviso "por favor, cargar la batería", ha de entenderse que queda el  40% de la energía de la batería. Obtendrá igualmente información acerca de qué tipo de memoria está utilizando y le indicará qué carpeta está activa y qué espacio queda libre en la memoria correspondiente. Si su interés únicamente es saber el estado de la batería, basta con que active esa función de escuchar información acerca de la memoria y de la batería mediante la pulsación prolongada de la tecla "Modo", y, a continuación, vuelva a pulsar otra vez la tecla "Modo". Esa segunda pulsación activará únicamente el aviso de estado de la batería. Un ejemplo de anuncio es el siguiente: "tarjeta de memoria del grabador de voz; 3; 256 Megabytes; 30 por ciento disponible;  batería cargada". Si después de la pulsación prolongada de "modo", activa otra vez la tecla, El Milestone 311 le dará sólo la información sobre el estado de la batería. Cuando la unidad le pide que cargue la batería con urgencia, ya no es posible efectuar grabaciones a fin de proteger las que ya están hechas. Sin embargo, sí se pueden reproducir grabaciones y los mensajes no sufren ninguna merma. Tras la reproducción de cada mensaje, se escuchan cuatro pitidos graves rápidos a modo de aviso para que ponga el aparato a cargar. Cuando pasa a standby en ese estado, no se memorizan parámetros como, por ejemplo, volumen,  pausas u otros semejantes. Ésta es otra estrategia de seguridad para lo ya grabado. Si se llega a ese nivel durante una grabación, la unidad interrumpe automáticamente ese proceso y anuncia que la batería debe cargarse urgentemente. La grabación ya hecha queda guardada sin problema hasta el momento en que sonaron los pitidos de advertencia. La batería recargable incorporada tiene capacidad grande y le permite usar la unidad durante unas diez horas tras una carga completa en grabación con el micrófono incorporado y reproducción por auriculares. La duración de la batería está en función del empleo que se haga de la unidad. Cuando se llevan a cabo grabaciones continuas con el micrófono incorporado, se consume menos energía que en otras operaciones. La reproducción a volumen alto con el altavoz incorporado conlleva el gasto máximo de batería.

### 4.1.6. Carga de la Batería

La batería incorporada puede cargarse mediante la conexión del Milestone 311 al cargador, enchufado a la red, o conectándose al ordenador a través del cable USB. El conector del cargador está en la parte derecha del lateral más alejado de usted, en el lado donde a la izquierda está el "Selector". Entre esos dos elementos, está el conector del cable USB. Transcurridos unos segundos, con un pitido grave largo, se indica la iniciación del ciclo de carga. Durante el proceso de carga, brilla intermitentemente cada tres segundos la luz roja de señalización. Si al conectar el cargador no escucha ningún pitido grave, habrá de comprobar las fuentes de abastecimiento de corriente. Si se sirve del cargador, compruebe que el enchufe de red tenga corriente, y si está utilizando el cable USB, examine el ordenador. Sonará asimismo un pitido cuando la batería alcance el nivel máximo de grabación. Usted puede comprobar esto último mediante la pulsación de la tecla "Modo" (cruz en relieve) durante un segundo y medio. Puede poner en cualquier momento su Milestone 311 a cargar. El efecto memoria de las baterías de níquel-metal hidruro no se da en este caso, pues este dispositivo lleva una batería recargable de litio. Puede, pues, recargar la unidad tantas veces como estime oportuno para estar seguro de que dispone de la energía necesaria en las aplicaciones correspondientes. Un ciclo de carga completa de una batería vacía no dura más de cuatro horas. No es preciso que desenchufe el cargador cuando alcance el nivel máximo, pues el proceso de carga queda interrumpido automáticamente.

### 4.1.7. Información acerca de la versión de software.

A partir de la versión 2.5, el milestone le proporcionará información sobre la versión de software que tiene instalada, pero sólo cuando la unidad esté en la aplicación "Memoria interna". Al efecto, deberá buscar el aviso de estado de la batería, y una vez allí, pulsará inmediatamente la tecla "Ret", la flecha a la izquierda, y escuchará que la unidad le dice el número de versión.

### 4.1.8. Empleo de auriculares

Es posible escuchar mensajes hablados o música mediante el altavoz incorporado del Milestone 311 o a través de auriculares externos. Obtendrá resultados óptimos si utiliza auriculares con una impedancia de 32 ohmios. El conector de auriculares es de 3,5 mm.

### 4.1.8, Empleo de fuentes externas de sonido

El Milestone 311 posee dos opciones de fuentes de grabación. La primera de ellas utiliza,  o bien el micrófono incorporado o bien una fuente externa de sonido conectada a la entrada de auriculares, y ello le permitirá efectuar grabaciones de calidad alta. La conexión por cable utiliza la salida de auriculares de determinados dispositivos, como, por ejemplo, reproductores de Cds, radios, ordenadores o reproductores de casete. Le recomendamos que ponga el volumen de la salida de auriculares del aparato en cuestión en nivel bajo. Para usar micrófonos externos es preciso que los mismos estén dotados de un preamplificador a fin de que se eleve la señal al nivel pertinente. Su distribuidor del Milestone 311 le aconsejará acerca de los aparatos y abastecedores que usted deberá emplear.

## 4.2. Grabador de voz

### 4.2.1. Empleo básico

Básicamente, usted utilizará la memoria interna del grabador para grabar listas de compras, información sobre citas, direcciones  u otros sonidos, y para ello dispondrá de un tiempo máximo de dos horas. Dentro de ese espacio de tiempo, no hay restricciones respecto al número de mensajes independientes.

Con tarjetas de memoria, empleará fundamentalmente el dispositivo para grabar mensajes con el micrófono incorporado o desde fuentes externas de sonido, pero en este caso el tiempo máximo de grabación superará las dos horas y su cuantía real dependerá de la capacidad de la tarjeta que emplee. La operación básica de estas funciones es idéntica con la memoria interna o con una tarjeta de memoria. El Milestone 311 graba los mensajes en cinco carpetas seleccionables, y ello facilita su consulta y clasificación.

### 4.2.2. Grabación

#### 4.2.2.1. Grabaciones breves

Cuando quiera grabar mensajes, pulse la tecla "Rec", la que está más arriba en la superficie frontal y tiene un círculo en relieve, y manténgala pulsada durante la grabación. Los mejores resultados los logrará si habla a un volumen normal y mantiene el aparato a unos diez centímetros de la boca. El Milestone 311 guarda los mensajes en una de sus cinco carpetas. En principio, las carpetas se nombran como M1 hasta M5.

Nota importante: Si modifica los nombres de las carpetas mediante el ordenador, los mensajes ya no serán accesibles a través del grabador de voz. Esa renovación de las carpetas corta el vínculo entre los distintos mensajes y las carpetas. En cualquier caso, los mensajes no se pierden. Es posible volver a reproducirlos si se cambian de nuevo los nombres a M1 hasta M5 o con la aplicación del reproductor de Mp3 del Milestone 311 para escuchar ficheros de MP3 de cualquier carpeta.

#### 4.2.2.2. Grabación prolongada

Existe la alternativa de no tener que mantener continuamente pulsada durante una grabación la tecla "Rec" cuando se efectúan grabaciones prolongadas.  Pulse la tecla "Rec" (la que está en la parte superior de la superficie frontal) y a continuación la tecla "play" ((la que está en el centro y no lleva ningún símbolo en relieve). El aparato confirmará el comienzo de la grabación continua mediante la secuencia de sonido grave-agudo. Para concluir ese tipo de grabación, basta con que pulse la tecla "rec". Sonará entonces la secuencia sonora contraria, agudo-grave.

#### 4.2.2.3. Grabación a través de cable

Con la aplicación de uso de una tarjeta de memoria,  es posible efectuar grabaciones de fuentes externas de sonido,  incluído un micrófono externo mediante la entrada de línea en el conector de auricular. Para seleccionar esa modalidad de grabación, pulse el selector y las dos flechas. Ahora, usted podrá efectuar grabaciones breves o prolongadas. Tras la conclusión de una grabación o mediante la pulsación de otra tecla, la opción de uso de fuentes externas quedará interrumpida. Si ahora pulsa la tecla "Rec" se grabará de nuevo con el micrófono incorporado.

#### 4.2.2.4. Protección contra escritura de tarjetas de memoria

Las tarjetas de memoria llevan un pequeño interruptor para la protección contra escritura y borrado. El Milestone reconoce esta opción y actúa en consecuencia. Si se intenta grabar en una tarjeta de memoria protegida contra escritura, se escuchará el mensaje "protegida contra escritura". No es posible proteger contra escritura la memoria interna.

#### 4.2.2.5. Datos técnicos referidos a la función de grabación

Las grabaciones en tarjetas de memoria se efectúan a 192 Kb por segundo en el formato MP3. Esta característica corresponde a calidad alta. Las grabaciones de voz habituales con el micrófono incorporado se realizan a 32 Kb  por segundo. La resolución de grabación es siempre de 16 bitios a una frecuencia de muestreo de 44,1 Khz (entrada de línea) o 32 Khz (micrófono incorporado).

Si en el momento de realizar una grabación la memoria ya está llena o llega a ese estado en el transcurso de la grabación de un mensaje, se escuchará el mensaje "memoria llena". Si se saca la tarjeta de memoria cuando se está efectuando en ella una grabación, se escuchará el mensaje "sin tarjeta de memoria". no se garantiza el que quede completo un mensaje grabado si se saca la tarjeta durante el proceso de grabación. En el peor de los casos, es preciso reformatear la tarjeta de memoria. Si sucede esto, se perderán todos los mensajes que haya en ella. Una vez reinsertada la tarjeta en el Milestone 311, se recomienda al usuario que compruebe su estado con el ordenador mediante una utilidad de reparación del disco. Cuando se llevan a cabo grabaciones, la unidad asigna automáticamente nombres de ficheros a los mensajes grabados. Al primer mensaje se le da el nombre "m001.MP3". La "m" corresponde a mensaje, y los dígitos "001" corresponden a una numeración continua. El segundo mensaje se llama, por tanto, "M002.Mp3". Si se inserta un mensaje entre otros ya existentes, el dispositivo reasigna los nombres de mensajes automáticamente con objeto de mantener una ordenación lógica.

Es posible reproducir ficheros adicionales de MP3 como cualquier mensaje grabado, si se pasan a las carpetas correspondientes ese tipo de ficheros mediante la conexión USB. La reproducción se hace por orden alfabético.

### 4.2.3. Reproducción

Pulse la tecla "Play" (la que está en el centro y no tiene ningún símbolo en relieve) para reproducir mensajes. Esa misma tecla tiene también la función de pausa. Pulsándola se detiene la reproducción de un mensaje. Si se la vuelve a activar, se prosigue la escucha de un mensaje. Al llegar al final de un mensaje, la unidad cesa automáticamente la reproducción. Si entonces se pulsa de nuevo "Play" se repite la reproducción del mensaje desde su comienzo.

Si se desea escuchar un mensaje desde el principio mientras se está reproduciendo, basta con que pulse la flecha de la izquierda mientras se escucha el mensaje durante más de tres segundos. Si se pulsa esa tecla de la izquierda antes de que el mensaje haya sonado durante más de tres segundos, esa pulsación le llevará al principio del mensaje anterior. Cuando se cambie de aplicación o de carpeta, la unidad memorizará el mensaje en el que estaba y, si ha lugar, el sitio donde se había parado, y volverá a ese punto cuando regrese a esa carpeta. Esto es válido para todas las carpetas.

### 4.2.4. Reproducción del mensaje anterior o del siguiente

Las teclas "Av" y "Ret" seleccionan el mensaje siguiente o el anterior y lo reproducen automáticamente. Con la tecla "Play", es posible interrumpir el mensaje en cualquier momento. Con la tecla "Ret" (la flecha de la izquierda) se salta al inicio del mensaje actual. Si se la pulsa antes de que el mensaje haya sonado más de tres segundos, esa pulsación le llevará al principio del mensaje anterior. Ese paso se produce cuando suelta la tecla; es diferente de la función de scroll. La pulsación repetida de "Ret" or "Av" permite el paso rápido de un mensaje a otro. La llegada al último mensaje impide la prosecución del proceso. Si se intenta seguir adelante, suena un pitido. Lo mismo sucede cuando se retrocede.

### 4.2.5. Paso al primero o al último mensaje de una carpeta

Para ir al primer mensaje de una carpeta, deberá mantener pulsada la flecha izquierda y pulsar entonces rápidamente la tefcla "Play". Usted escuchará entonces el primer mensaje. De forma análoga se llega al último mensaje de una carpeta, pero en este caso habrá de mantener pulsada la flecha derecha y luego pulsar rápidamente la "Play".

### 4.2.6. Scroll (navegación dentro de un mensaje largo)

Si lo que quiere es navegar dentro de un mensaje largo, mantenga pulsadas de forma constante las flechas izquierda o derecha. Al igual que ocurre en los lectores de CDs, el scroll se inicia trascurrido aproximadamente un segundo. La velocidad de este proceso irá aumentando paulatinamente y variará aproximadamente entre tres y veinte veces la normal.

### 4.2.7. Borrado de mensajes

#### 4.2.7.1. Borrado de un único mensaje

Reproduzca el mensaje que desea borrar. Mientras escucha el mensaje, pulse durante un cierto tiempo la tecla "Modo" (la cruz en relieve) y con ella pulsada, active brevemente la tecla "Play". El comando se ejecutará cuando usted deje sueltas las teclas. El borrado se confirmará mediante un pitido. Es posible borrar un mensaje mientras está sonando o dentro de los 10 segundos consecutivos a haberlo parado.

#### 4.2.7.2. Borrado de todos los mensajes en una carpeta en una dirección

Si se pulsan simultáneamente tres teclas, "Modo", "Play" y "Av" o "Ret", se borrarán todos los mensajes de una carpeta en una u otra dirección. Esta triple combinación de teclas ha de mantenerse pulsada durante dos segundos. El borrado se iniciará en el mensaje que estuviera reproduciéndose al efectuar esa operación. El procedimiento quedará confirmado con dos pitidos largos: uno al comienzo del borrado y el segundo una vez que el proceso ha sido concluido.

Nota importante: Esta función sólo es posible cuando la unidad está parada. Puede tardar en realizarse unos segundos o incluso unos minutos si hay muchos mensajes o si algunos son muy largos.

#### 4.2.7.3. Borrrado de todos los mensajes de una carpeta

Por razones de seguridad, se ha prescindido de tener una función que borre a la vez  todos los mensajes dentro de la memoria interna o de una tarjeta de memoria. Pueden, no obstante, borrarse todos los mensajes de una carpeta si se empieza por el primero o el último y se suprimen en la dirección correspondiente. Puede asimismo borrarse todo el contenido de una carpeta mediante la conexión al ordenador. La forma más efectiva de eliminar todos los mensajes de una tarjeta de memoria es también mediante la conexión al ordenador.

### 4.2.8. Selección de carpetas

En las aplicaciones de grabador, el Milestone 311 tiene cinco carpetas, tanto en la memoria interna como en las tarjetas de memoria. Puede irse a cada carpeta mediante una combinación de dos teclas. Hay que mantener pulsado el botón "Selector", y pulsar brevemente una de las cinco teclas de la superficie frontal: "Rec" para la carpeta 1; "Ret" para la 2; "Play" para la 3; "Av" para la 4, y "Modo" para la 5. Cada vez que se selecciona una carpeta o si se cambia de aplicación activa, se anuncia el nombre de la carpeta con los números de 1 a 5.

### 4.2.9. Etiquetado verbal de carpetas

Para cambiar la etiqueta verbal de una carpeta en la memoria interna, se utiliza la misma combinación de dos teclas que antes señalamos para la selección de la que nos interese y se mantendrá pulsada durante la grabación del nombre. La grabación se inicia tras un intervalo de seguridad de cuatro segundos y se concluye cuando las teclas se sueltan. El comienzo de la grabación se indica mediante la secuencia sonora grave-agudo, y el final con la secuencia opuesta, agudo-grave. Cuando vuelva a seleccionar esa carpeta, se escuchará esta nueva etiqueta verbal.

No se grabará ninguna etiqueta verbal si la locución dura menos de medio segundo; en ese caso, quedará la antigua etiqueta. La grabación de una etiqueta nueva substituye a la antigua en cualquier momento. Para eliminar los nombres de carpetas que uno haya grabado y restaurar las designaciones originales con números, hay que borrar en el ordenador el fichero "folder.nam"  dentro de la carpeta correspondiente.

## 4.3. Tarjetas de memoria

### 4.3.1. Uso básico

Se utilizan las tarjetas de memoria para grabar mensajes de voz u otros sonidos con un tiempo máximo superior a dos horas, en función de la capacidad de la tarjeta que usted haya elegido,  y podrá también efectuar grabaciones por cable con un micrófono externo y desde otras fuentes de sonido. Los ficheros en MP3 que se transfieren al Milestone 311 desde un ordenador se guardan fundamentalmente en tarjetas de memoria. Por otra parte, esas tarjetas posibilitan el intercambio de ficheros de sonido en MP3 entre distintas personas y permiten que se archiven esas grabaciones.

### 4.3.2. Tarjetas de memoria utilizables

Pueden emplearse todas las tarjetas de memoria SD (Secure Digital) en el Milestone 311. Estas tarjetas están ya formateadas y su aplicación no requiere en este caso ningún preparativo suplementario. Existe también la opción de emplear las tarjetas de memoria MMC (multimedia card), que surgieron antes en el mercado. No obstante, usted debe tener en cuenta que es más complejo el empleo de las MMC, pues pueden insertarse en posición incorrecta en la unidad. La capacidad de la memoria se mide en megabytes (MB). Unos mil megabytes hacen un gigabyte (GB). El Milestone 311 puede utilizar tarjetas SD de 256 MB hasta 2 GB.

### 4.3.3. Cómo insertar y sacar las tarjetas

Es preciso ponerlas en la ranura correspondiente situada en uno de los laterales de la unidad. Los contactos de la tarjeta han de estar en la parte que se inserta dentro de la unidad y deben mirar hacia el teclado de la superficie frontal. Es sencillo detectar con el tacto los contactos de la tarjeta en las SD, pues tienen al lado concavidades muy evidentes. En las MMC, la localización de los contactos es más difícil, porque las concavidades son muy pequeñas. Las SD, contrariamente a las MMC, no pueden insertarse en el Milestone 311 de manera incorrecta, a no ser que se ejerza una fuerza excesiva. Queda saliente únicamente un trozo de unos dos milímetros. Al insertar la tarjeta se nota un enganche de bloqueo. Para sacarla, basta presionarla un poco. La tarjeta queda fijada dentro de la unidad de manera que no se salga fácilmente en el uso del dispositivo. Procure que no se ejerza fuerza o se lo someta a choques que desbloqueen el mecanismo y hagan que la tarjeta pueda perderse. Mediante la secuencia sonora grave-agudo, el dispositivo indica que la tarjeta ha sido insertada bien y está lista para ser usada. Si se seleccionan funciones que requieran el empleo de una tarjeta de memoria y el Milestone 311 no tiene ninguna insertada, la unidad emitirá el mensaje "sin tarjeta de memoria". Si el aparato no encuentra el formato adecuado en una tarjeta, emitirá el mensaje "Ningún archivo del sistema. Por favor, reformatear vía conexión a pc". En la sección 5, "Detección de averías", se proporcionan indicaciones sobre los pasos que es preciso seguir para resolver ese punto. Las tarjetas SD llevan un pequeño interruptor para protegerlas contra escritura. Está situado en el lateral largo de la tarjeta que lleva un entrante más grande que el que hay en el lateral opuesto. Con una uña, usted podrá desplazarlo hacia arriba y hacia abajo. El interruptor se desplaza unos tres milímetros. La protección contra escritura queda activada cuando el interruptor se halla más alejado de las concavidades próximas a los contactos. Si intenta grabar en una tarjeta protegida contra escritura, usted escuchará el mensaje "protegida contra escritura".

## 4.4. Reproductor de  Mp3

### 4.4.1. Uso básico

El reproductor de MP3 lee mensajes audio en el formato MP3, por ejemplo, música, grabaciones de voz y libros hablados de una tarjeta de memoria insertada en la unidad. La navegación con el auxilio de mensajes acústicos permite que el usuario se mueva fácilmente sin perderse entre carpetas y subcarpetas. Es posible asimismo etiquetar verbalmente cada carpeta y subcarpeta. Casi siempre, la estructuración de datos en las carpetas que uno estime oportunas se lleva a cabo en un ordenador y se transfiere al Milestone 311 mediante una conexión USB.

Podrá moverse por esa estructura con el Milestone 311, escuchar los ficheros correspondientes en Mp3 y poner etiquetas verbales a las carpetas.

### 4.4.2. Reproducción

Pulse la tecla "Play" para escuchar los mensajes. Esa misma tecla sirve también para parar. Podrá, pues, efectuar una pausa mediante la pulsación de "Play", y si la activa de nuevo, el dispositivo se pondrá otra vez en marcha. El Milestone 311 reproducirá automáticamente todos los ficheros en MP3 de la carpeta seleccionada. Cuando termine la reproducción, el dispositivo se detendrá automáticamente y regresará al comienzo del primer fichero de la carpeta. En ese momento, usted podrá iniciar otra vez esa carpeta o pasar a otra. Si quiere oir automáticamente todos los ficheros de las distintas carpetas, es preciso que cada carpeta tenga un fichero denominado "autonext.yes". Este fichero puede estar vacío (tamaño cero). El recorrido automático por la estructura total de carpetas es muy necesaria cuando se escuchan revistas estructuradas en carpetas. Lo habitual es que estas estructuras se generen electrónicamente, pudiéndose crear también automáticamente un fichero "autonext.yes".

### 4.4.3. Navegación

La navegación dentro de un nivel jerárquico se hace con las teclas "AV" y  "Ret". Para moverse de un nivel jerárquico a otro distinto, hay que emplear las teclas "Rec" y "modo".

#### 4.4.3.1. Navegación dentro de un nivel jerárquico

Las teclas "Av" y "Ret" se utilizan para seleccionar el fichero o la carpeta

siguientes o anteriores. Con la "Ret" se pasa al inicio del mensaje actual. Si se pulsa la tecla "Ret" antes de que el mensaje haya sonado menos de tres segundos, la pulsación de esa tecla le llevará al mensaje anterior. Para ir al primer mensaje grabado de una tarjeta o a la primera subcarpeta de una carpeta, mantenga pulsada la tecla de la izquierda y pulse simultáneamente de forma rápida la tecla "play". De forma semejante, se va al último mensaje o a la última subcarpeta dentro de una carpeta, pero en este caso se mantendrá pulsada la flecha derecha y se pulsará brevemente la tecla "Play". Para moverse rápido por un mensaje largo, deberá mantener pulsada la flecha izquierda o la derecha de manera constante.Al igual que en los CD audio, el scroll se inicia transcurrido un segundo. Paulatinamente, la velocidad va aumentando desde tres a veinte veces la normal. Si se suelta la flecha izquierda o derecha, se regresa a la velocidad normal.

#### 4.4.3.2. Navegación de un nivel jerárquico a otro distinto

Para entrar en una carpeta usted habrá de pulsar la tecla "Modo" una vez que esté colocado sobre ella. Sabrá que está situado sobre ella, pues oirá el nombre "carpeta..." al pasar por allí. Si pulsa "Modo" cuando no está sobre una carpeta, sonará un pitido. La pulsación de "Play" le permitirá entrar en la carpeta o activará el próximo fichero MP3 disponible. La pulsación de "Rec" le situará siempre en un nivel superior jerárquico, siempre que lo haya. Si ya ha llegado al nivel jerárquico superior, la unidad emitirá otro pitido. El cambio de nivel jerárquico se anuncia con la secuencia sonora agudo-grave en sentido descendente y grave-agudo cuando se vaya ascendiendo. Los nombres de las carpetas se oyen como "carpeta...". Si se ha puesto una etiqueta verbal a la carpeta, se emitirá esa designación. Si no se ha puesto etiquetas verbales, la carpeta aparecerá con el número correspondiente a la posición que ocupe en la estructura actual. Ejemplo: la cuarta carpeta aparecerá como "carpeta cuatro". La numeración se pone sólo hasta 10. Si existen más carpetas, en el anuncio correspondiente, se oirá sólo "carpeta", y acústicamente no aparecerá nada respecto a su nombre.

#### 4.4.3.3. Secuencia de carpetas en la navegación

Si usted utiliza la misma tarjeta para las dos aplicaciones, tarjeta de memoria del grabador de voz y reproductor de Mp3, aparte de los ficheros Mp3 que haya transferido desde el ordenador a la tarjeta, estarán las cinco carpetas del grabador de voz. Esas carpetas se designan como M1 hassta M5. Si usted ha creado nuevas carpetas con el ordenador, entonces el reproductor de MP3 accederá a las carpetas por orden alfabético. Ejemplo: Usted ha creado las carpetas "Beethoven", "Haydn" y "Strauss", pero aún no les ha puesto una etiqueta verbal con el Milestone 311. Las carpetas aparecerán en la tarjeta en el orden siguiente: "Beethoven" como carpeta 1; "Haydn" como carpeta 2; "M1 a M5" como carpeta 3, 4, 5, 6 y 7, y "Strauss" como carpeta 8. Con objeto de llevar un buen control del orden de las carpetas, nos permitimos recomendarle que las etiquete verbalmente cuando haya desconectado el Milestone 311 del ordenador  (Véase lo que se dice más adelante a este respecto).

Puede crear una estructura de carpetas y subcarpetas muy grande. En el nivel superior (directorio raíz) el sistema de datos de Microsoft limita el número de carpetas/ficheros a 512. Dentro de las subcarpetas que cuelguen de carpetas del directorio raíz, es ilimitado el número de subcarpetas o ficheros que puede tener. la secuencia de reproducción de carpetas y ficheros tiene lugar por orden alfabético, y las subcarpetas aparecen antes que los ficheros.

### 4.4.4. Etiquetado verbal de carpetas

Para realizar el etiquetado verbal de una carpeta, es preciso emplear la combinación de dos teclas. Deberá mantener pulsadas durante la grabación las teclas "Selector" y "Rec". La grabación comienza tras un intervalo de seguridad de cuatro segundos y termina cuando se sueltan las teclas. El inicio de la grabación se señala mediante la secuencia sonora grave-agudo y el final con la secuencia agudo-grave. Cuando seleccione después esa carpeta, oirá el nombre que haya grabado. Si usted ha hecho una grabación inferior a medio segundo, la unidad no la registra y quedará el nombre anterior. Es posible modificar la etiqueta verbal en cualquier momento. Para borrar completamente una etiqueta verbal que usted haya grabado y restaurar las designaciones originales con los números de 1 a 5, es preciso borrar en el odenador el fichero "folder.nam".

## 4.5. Transferencia y gestión de datos

### 4.5.1. Conexión a un ordenador

Para comunicarse con un ordenador, el Milestone 311 necesita utilizar el cable USB suministrado. El establecimiento de la conexión se señaliza con el  mensaje "conexión activada". La memoria correspondiente a la aplicación seleccionada,  memoria interna o tarjeta de memoria, aparece en el ordenador como una unidad externa. Una vez establecida la conexión, es posible transferir ficheros audio en MP3 entre el Milestone 311 y el ordenador. Esto permite el intercambio de ficheros audio en MP3 entre personas y posibilita el que se archiven cosas. Mientras esté activa la conexión USB, no es posible manipular el Milestone 311 con su teclado. Una vez realizada la transferencia de datos entre el Milestone 311 y el ordenador, para que el milestone vuelva a la última aplicación activa es preciso cerrar la unidad adecuadamente en el ordenador (desconexión de unidad externa) y desconectar  el cable USB. Esta última acción se confirma con el mensaje "conexión desactivada".

### 4.5.2. Gestión de datos

La gestión de datos, incluido el establecimiento de estructuras de datos con todas las carpetas que se desee, ha de efectuarse en el ordenador y los mismos se transferirán  al Milestone 311 a través de una conexión USB. Por otra parte, las etiquetas verbales de carpetas deberán ser grabadas en el Milestone 311. El nombre alfanumérico que el ordenador asigna a los ficheros, por ejemplo, "documents", no tiene en la mayoría de los casos ninguna relación con las etiquetas verbales que usted asigne a la misma carpeta. La etiqueta verbal de la carpeta "documents" no se modifica si usted le pone otro nombre en el ordenador. Como protección contra el borrado involuntario de ficheros del sistema (pitidos, parámetros),  esos ficheros están guardados en una parte oculta de la memoria y no son accesibles por el ordenador. Los parámetros del cursor de reproducción y los parámetros de volumen, etc., están guardados en el fichero "MSAVE.DAT" en el nivel superior de la memoria interna. El fichero lleva el atributo "no visible", pero Windows lo puede mostrar. Si se borrara el "MSAVE.DAT", se perderían todos los parámetros de pausa, el volumen actual, etc., y la unidad volvería a los parámetros por defecto. Cuando el Milestone 311 se ponga otra vez en standby, se creará otro fichero "MSAVE.DAT". Si no hay un fichero del sistema disponible en la memoria interna (sin formatear), al arrancar la unidad, se emitirá el mensaje "ningún archivo del sistema. Por favor, reformatear vía conexión a Pc". Hay que conectar por USB el Milestone 311 a un ordenador y se procederá a formatearlo. Le sugerimos que consulte en la sección 5 "Detección de averías" qué pasos han de darse a tal efecto.

### 4.5.3. Actualizaciones de software

Las actualizaciones de software en el Milestone 311 pueden realizarse rápidamente sin dificultad transfiriendo el fichero con la actualización correspondiente a un directorio raíz del Milestone 311. Deberá seguir los pasos siguientes:

1. Conectar el Milestone 311 mediante el cable USB a un ordenador

2. Copiar el fichero con el software nuevo en un directorio raíz (directorio en el nivel superior de la memoria interna o en la tarjeta de memoria)

3. Cerrar como es debido el Milestone 311 respecto al ordenador

4. Quitar el cable USB del Milestone 311

En el transcurso de dos o tres minutos, el Milestone 311 se actualizará automáticamente. La unidad le irá diciendo qué está haciendo. Espere a oir el mensaje "software actualizado".

# 5. Detección de averías

## 5.1. No funciona nada

Si usted observa que el Milestone 311 no funciona bien, puede ser que el aparato no esté cargado, que esté en standby, que el teclado esté bloqueado, que el volumen esté en el nivel más bajo o que la memoria esté llena. Antes de ponerse en contacto con el correspondiente representante comercial de Bones, le sugerimos que emprenda los pasos siguientes:

1. ¿Está recibiendo la unidad la potencia adecuada? Conecte la unidad a un enchufe de corriente y asegúrese de que el cargador recibe corriente. Cargue la batería incorporada durante al menos media hora.

2. ¿Está activado el aparato? Pulse cualquier tecla durante al menos medio segundo.

3. ¿Está bloqueado el teclado? Mantenga pulsada la tecla "Modo" y pulse brevemente la tecla "Rec". Escuche qué respuesta da el dispositivo: "teclado activo". Eso quiere decir que el teclado estaba bloqueado y ahora ya se desbloqueó. Pase directamente al punto 5.

-Usted escucha el mensaje "teclado bloqueado". Acaba ahora de bloquear el teclado. Pulse de nuevo la misma combinación de teclas para desbloquear el teclado. El dispositivo emitirá el mensaje "teclado activo". Pase al punto 5.

-Usted no escucha ningún mensaje. Es probable que el volumen esté a cero. Mantenga pulsada la tecla "Modo" y al mismo tiempo pulse la flecha derecha durante aproximadamente cinco segundos. Pase al punto 4.

4. ¿Se ha activado el bloqueo del teclado a volumen muy bajo? Pulse la tecla "Play" para reproducir un mensaje.

-Usted escucha un pitido o un mensaje grabado: el teclado no estaba bloqueado. Vaya directamente al punto 5.

-No escucha ni pitido ni mensaje grabado: Acaso se hubiera activado el bloqueo del teclado a volumen muy bajo. le recomendamos que repita la prueba a partir del punto 3.

Si escucha un pitido o un mensaje grabado, le sugerimos que vaya directamente al punto 5.

Si no escucha ni pitidos ni mensaje grabado, le recomendamos que vaya directamente al punto 5.

Si no escucha ni pitidos ni mensaje grabado, el aparato no está funcionando bien. Le rogamos que se ponga en contacto con el representante comercial correspondiente.

5. ¿Está llena la memoria de su aparato?

Haga una prueba de grabación, y al efecto, pulse la tecla "Rec" y suéltela al final. Pulse la tecla "Play" para escuchar la grabación de prueba. Si el resultado ha sido satisfactorio, el dispositivo está bien y puede seguir usándolo sin preocupación alguna. Si no oye la grabación de prueba, el aparato no funciona bien. Le recomendamos que se ponga en contacto con el representante comercial correspondiente.

Al principio de la grabación, se escucha el mensaje "memoria llena": la memoria de su grabador está llena o casi llena. Borre un mensaje, y al efecto, vuelva a escucharlo. Mantenga pulsada la tecla "Modo" y pulse la tecla "Play". Intente de nuevo hacer una grabación de prueba. Si falla de nuevo, ello quiere decir que el aparato no está bien. Le recomendamos se ponga en contacto con el representante comercial correspondiente.

## 5.2. Reformatear la memoria

Si su Milestone 311 emite el mensaje "ningún fichero del sistema.  Por favor, reformatear vía conexión al PC" o usted quiere formatear la memoria interna o una tarjeta de memoria, le rogamos siga los pasos siguientes:

1. Conecte su Milestone 311 mediante un cable USB a un ordenador

2. Seleccione el Milestone 311 y abra una ventana pop-up con el botón derecho del ratón

3. Elija "formatear". Asegúrese de que el formateado se realiza con el FAT (campo de selección en Windows). Si tiene la posibilidad de elegir entre FAT32 y FAT (sin numeración), escoja FAT.

4. Cierre adecuadamente el Milestone 311 respecto al ordenador.

5. Desconecte el cable USB del Milestone 311

El Milestone 311 no produce ningún pitido de confirmación del formateado.

Es preciso formatear las tarjetas de memoria con el sistema de datos con el estándar FAT16 o FAT32. El Milestone 311 está concebido para que funcione óptimamente con el FAT16. Con el FAT32, el Milestone 311 funciona un poco más lento.

# 6. Información adicional, garantía y mantenimiento

La garantía varía de un país a otro, y está sujeta a las leyes que sean aplicables en el momento de la compra. El producto ha de adquirirse a través de un distribuidor autorizado por el fabricante en el país en que el usuario tenga su residencia principal.

Todas las cláusulas de la garantía quedan sin efecto ante un uso inadecuado, la sobrecarga mecánica o la apertura del dispositivo.

Le rogamos que se ponga en contacto con el representante comercial correspondiente sobre cualquier asunto relacionado con la garantía del Milestone 311.

# 7. Cuidado y mantenimiento

Limpie el aparato con un paño húmedo, pero no chorreante. No utilice ningún agente limpiador.

No se autoriza al usuario a cambiar La batería de litio incorporada. En razón de la fiabilidad del producto, la sustitución de la batería es prerrogativa del fabricante.

# 8. Datos técnicos

- Capacidad de grabación: 120 minutos

- Gama de frecuencia

voz: de 150 Hz a 8 Khz

música: de 40 Hz a 20 Khz

- Bits en la grabación con el micrófono incorporado: 32 Kbps

- Bits en la grabación por cable: 192 kbps

- Tasa de muestreo durante la grabación mediante el micrófono incorporado: 32 Khz

- Tasa de muestreo durante la grabación por cable: 44.1 Khz

- Resolución de muestreo en grabación: 16 bits

- Bits en la reproducción: de 8 Kbps a 320 Kbps

- Conexión USB 1.1

- Ranura para tarjetas SD/MMC, hasta un máximo de 2 Gb

- Conector de auriculares: estándar de 3,5 mm

- La carcasa está hecha con plástico resistente

- Medidas: 85 x 54 x 14 mm

- Peso: 49 gramos

- Batería de litio recargable incorporada

- Tiempo máximo de carga: 4 horas

Bones SL